## Slide 1
제조사
MODEL
NAME
LAB.GRUPPEN
IPX1200
POWER AMP
2ch DSP POWER AMPLIFIER
Maximum Output Power
- 2 Ω per channel, stereo : 500 W
- 4 Ω per channel, stereo : 600 W
- 8 Ω per channel, stereo : 300 W
Number of channels : 2
Output voltage : 70 V peak / 50 Vrms / 36.2 dBu
Input sensitivity for maximum output voltage : 6 dBu
Output current : 16 Arms
Output circuit type : Class-D
THD+N : < 0.1%, 20 Hz - 20 kHz @ 1 W
: < 0.05% @ 1 kHz, 1 dB below clip
Output noise : -66 dBu, A-weighted
Signal-to-noise : > 102 dB
Channel crosstalk : > 80dB @ 1 kHz
Frequency response : 10 Hz to 20 kHz, +0.5/-1 dB
: 5 Hz to 40 kHz, -3 dB
Common mode rejection (CMR) : > 50 dB
Gain (all DSP controls set to 0 dB) : 30 dB
Dimension (HxWxD) : 44 x 483 x 336 mm
Weight : 5.3 kg