## Slide 1
제조사
MODEL
NAME
LAB.GRUPPEN
PLM20K44
POWER AMP
DSP POWER AMPLIFIER
Processing / Network : Lake / Dante
Number of amplifier channels : 4
Total burst power all channels (share among channels with RPM) : 20000 W
Max output power (all channels driven)
- 2 ohms : 4400 W
- 2.67 ohms : 5000 W
- 4 ohms : 4400 W
- 8 ohms : 2300 W
- 16 ohms : 1150 W
- Hi-Z 70 V : 3300 W
- Hi-Z 100 V : 4700 W
THD + N 20 Hz - 20 kHz for 1 W : < 0.05 %
THD + N at 1 kHz and 1 dB below clipping : < 0.04 %
Dynamic range : > 114 dB
Channel separation (Crosstalk) at 1 kHz : > 70 dB
Frequency response (1 W into 8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz) : +/- 0.05 dB
Internal Sample Rate / Data path : 96 kHz / 32 bit floating point
Product propagation delay AES 96 kHz / analog input : 1.61 / 1.68 ms
Dimensions (WxHxD) / Weight : 483 x 88 x 424 mm / 17 kg